Методика измерений громкости рекламы

В связи с вступлением в силу с 03.08.2015  Приказа ФАС России от 22.05.2015  㽦/15  «Об утверждении Методики измерений соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле-  и радиопрограммы» Орловское УФАС России сообщает
Указанная Методика разработана во исполнение положений части 12  статьи 14  и части 11  статьи 15  Федерального закона «О рекламе» и определяет порядок и критерии установления соответствия уровня громкости звука рекламы,  сообщения о последующей трансляции рекламы и анонсов над средним уровнем громкости звука прерываемой ими теле-,  радиопрограммы или теле-,  радиопередачи.
Согласно части 12  статьи 14  Федерального закона «О рекламе» при трансляции рекламы уровень громкости ее звука,  а также уровень громкости звука сообщения о последующей:  трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи.
В соответствии с частью 11  статьи 15  Федерального закона «О рекламе» при трансляции рекламы уровень громкости ее звука,  а также уровень громкости звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой радиопрограммы или радиопередачи.
При этом,  в силу части 16  статьи 14,  а также части 14  статьи 15  Федерального закона «О рекламе» требования части:  12  статьи 14  и части.  11  статьи 15  указанного закона распространяются также на информацию о телепередачах или радиопередачах,  транслируемых по соответствующему телеканалу или радиоканалу (далее -  анонсы),  сообщения о названии радиопрограммы и частоте ее вещания,  а также иной информации о данной телепрограмме или радиопрограмме.
Нормы части 12  статьи 14  и части 11  статьи 15  Федерального закона «О рекламе» предусматривают возможность выявления антимонопольными органами превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем громкости звука прерываемой ею теле-,  радиопрограммы или теле-,  радиопередачи как в ходе наблюдения за соблюдением требований к уровню громкости звука рекламы,  так и в результате проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований законодательства о рекламе в соответствии со статьей 35.1  Федерального закона «О рекламе».
Таким образом,  антимонопольные органы осуществляют надзор за соблюдением соответствия уровня громкости звука рекламы уровню громкости прерываемых ею теле-,  радиопрограмм или теле-,  радиопередач как в ходе мониторинга телерадиовещания,  так и в рамках осуществления плановых и внеплановых проверок,  в том числе при поступлении соответствующих обращений юридических и физических лиц.
Осуществление записи трансляции телеканала или радиоканала в рамках надзора за соблюдением требований к уровню громкости звука рекламы осуществляется именно сотрудниками антимонопольных органов.  Таким образом,  в случае поступления в антимонопольный орган обращения,  в котором указывается на превышение уровня громкости рекламы над уровнем громкости прерываемой ею теле-,  радиопрограммы,  в целях проверки фактов,  изложенных в обращении,  территориальным органам следует самостоятельно осуществить запись соответствующего теле-,  радиоканала.  При этом записи,  приложенные к обращению,  не принимаются для проведения проверки измерения.
Стоит также отметить,  что Методика не содержит требований к месту осуществления записи теле-,  радиопрограмм,  позволяя осуществлять такую запись в любом населенном пункте Российской Федерации.
Запись телепрограммы или радиопрограммы должна содержать как минимум один целый блок рекламы или анонсов,  содержащий в себе только полные рекламные сообщения или анонсы.
При этом длительность каждого дорекламного и пострекламного фрагмента должна в обязательном порядке составлять не менее 5  минут.  В случае,  если длительности дорекламного и пострекламного фрагмента в записи составляет менее 5  минут,  такая запись не подлежит измерению на соответствие уровня громкости звука рекламы среднему уровню громкости звука прерываемой ею телепрограммы (радиопрограммы),  телепередачи (радиопередачи).
Для целей осуществления оперативного контроля уровня громкости перенаправляемых в ФАС России записей теле-,  радиопрограмм одновременно с направлением непосредственно записей теле-,  радиопрограмм также направлять фрагменты данной записи,  подготовленные к измерению,  а именно:
·        отдельно дорекламный фрагмент,  продолжительностью не менее 5  минут;
·        отдельно пострекламный фрагмент,  продолжительностью не менее 5
минут;
·        отдельно полный блок рекламы или анонсов.
Для выделения фрагмента записи определённой продолжительности из записи вещания теле--,  радиоканала большей продолжительности можно воспользоваться,  например,  свободно распространяемой программой видео редактора VSDC  Free  Video  Editor   (fhttp://www.videosoftdev.com/rii/free-v.ideo-  editor/download).
Запись телепрограммы или запись радиопрограммы используется в незашифрованном виде,  в виде медиа файла,  записанного с некомпрессированным аудио сопровождением в формате РСМ,  с частотой дискретизации 48кГц,  формат видео сопровождения может быть MPEG-  2/MPEG-4.  Медиа контейнер для видеозаписи -  AVI,  для аудиозаписи -  WAV.  Видео и звуковые составляющие записи должны воспроизводиться на ПЭВМ совместимых системах под управлением операционных систем семейства Microsoft  Windows  с помощью программного обеспечения,  распространяемого под свободной лицензией.
Удостовериться в правильности формата записи можно с помощью,  например,  свободно распространяемого программного обеспечения «Медиаинфо» (https://mediaarea.net/ru/MediaInfo).
Согласно пункту 4  Методики для целей измерения соотношения уровней громкости звука рекламы или анонсов и прерываемой ими теле-,  радиопрограммы или теле-,  радиопередачи источником записи может являться сигнал:
·        эфирного аналогового вещания,
·        эфирного цифрового вещания,
·        аналогового кабельного вещания,
·        цифрового кабельного/IPTV  вещания.
Следовательно,  запись теле-,  радиопрограммы должна осуществляться из одного из таких источников.  Запись трансляции теле-,  радиоканала с экрана телевизора с помощью видеозаписывающих средств не является получением записи из указанных в пункте 4  Методики источников сигнала.
Для осуществления записи теле-,  радиопрограммы аналогового вещания в территориальных органах рекомендуется установить и использовать ТВ тюнер для приема аналогового телевидения.
В ФАС России имеется единственный на данный момент в системе антимонопольных органов  аппаратно-программный     комплекс,  предназначенный для измерения соотношения уровней громкости звука рекламы и теле-,  радиопрограмм.
Соответственно,  записи и фрагменты записей теле-,  радиопрограмм,  подготовленные территориальными органами ФАС России в соответствии с пунктом 5  Методики,  передаются в ФАС России без каких-либо изменений с сопроводительным письмом для последующего измерения соотношения уровней громкости звука рекламы и теле-,  радиопрограмм.
При этом,  в сопроводительном письме в обязательном порядке должны быть отражены все сведения,  указанные в пункте 4  Методики,  а именно:
·        наименование телепрограммы или радиопрограммы,  запись которой передаётся;
·        дата и время,  в которые была произведена запись;
·        населенный пункт и субъект Российской Федерации,  в котором осуществлена запись;
·        источник записи.
Передача записи телепрограммы,  или записи радиопрограммы из территориального органа в ФАС России может осуществляться как через внешний носитель информации,  так и через электронные системы связи.
 
 
Пресс-служба
Орловского УФАС России
47-58-04,  47-58-90

2015-08-18  12:21:00